KASTELLI-Talot OY tehasepakett koos katuse lõppkatte ja välisvoodriga (Lisa 1)

Üldist

Pakett sisaldab ehitusmaterjale vastavalt materjalide nimekirjale.

Pakett ei hõlma avatäiteid, transporti ega montaazi.

Jätame endale õiguse vahetada materjale hinnalt ja kvaliteedilt samaväärsete vastu.

Konstruktsioonis tuleb kasutada Kastelli-talot Oy projektidele ja juhistele vastavaid lahendusi. Kui neist kõrvale kaldutakse, ei vastuta Kastelli-talot Oy konstruktsioonide sobivuse eest.

Juhul, kui hoonele on määratud erilised müra või tuleohtusnõuded, siis lepitakse vastavad paketi muudatused eraldi kokku.

Kvaliteedinõuded

Majapaketi materjalid vastavad Tarindi RYL2010 nõuetele

Ruumide kõrgus

Ruumide kõrgus põrandaplaadist laeni on vastavalt projektile

Katuse kalle  vastavalt maja tüübile põhikatuse kalle vastavalt maja projektile

Kastelli-Talot OY maja tehasepaketi soojusjuhtivusteguri U väärtused (W/m²K)

Välisseinad (soojustusega ISOVER Standard 100+100+50 mm)	- 0,15

PAKETI SISU

1. Joonised ja juhised

Eskiisjoonised (digitaalselt, formaatidega PDF ja DWG):

- põhjaplaan

- fassaadijoonised

- ristlõige

Ehitusjoonised (digitaalselt, formaatidega PDF ja DWG)::

- arhitektuursed vaated ja ristlõige

- mõõtkavas põhjaplaan

- vundamendiplaan ja –lõiked

- karkassi koostejoonised ja -lõiked

- katusefermide mõõdujoonised

2. Maja I korruse välisseinad

- mineraalvill (Isover Standard 50 mm)

- pikiroovitis 47 x 47 mm

- aurutõkkekile (0,2 mm, SFS-pitsatiga, + tihendusteip SitkoFlec)

- püstkarkass 48 x 197mm, C24

- mineraalvill Isover Standard 100+100 mm

- Cyproc tuuletõkkekipsplaat GTS 9

- tuulutusroovitis

- välisvoodri laudis UYM 23 x 145, peensaetud, tehasvärvitud valge (NCS-S- 0502-Y)

- akende ja välisuste palelauad peensaetud tehasvärvitud valged

- (NCS-S-0502-Y)

- nurgalauad vastavalt välisvoodri mudelile peensaetud, tehasvärvitud valged (NCS-S- 0502-Y

- räästa ja katusealuste aluslauad ning otsalauad vastavalt Kastelli standardile valged,

- ülaraampuu 48 x 197, C24 + liimkihtpuittala 45 x 200

- alaraampuu 48 x 197, C24

- alaraampuutihend

3. Katused, laed

- katusekatte roovitus (kivikatusel 47x47mm; plekk-katusel 25 x 100 mm)

- tuulutusroov 24 x 48

- aluskate (5-kihiline kondentsikaitsega Anticon Proof)

teraskate RUUKKI Classic C, Ruukki 50 plus

• otsaplekid toon vastavalt värvikaardile

• harjaplekid toon vastavalt värvikaardile

• otsaräästaplekid toon vastavalt värvikaardile

• külgräästaplekid toon vastavalt värvikaardile

• harjatihendusplekk toon vastavalt värvikaardile

• kinnituskruvid

4. Katuseräästad

- räästakarkass (katusefermide pikendused)

- otsa(tormi)lauad, peensaetud, värvimata

5. Võimalikud katusealused ja avatud veranda

- katust kandvad liimpuittalad/katusefermid

- tugipostid vastavalt projektlahendusele

6. Kergvaheseinte karkass

- karkassipostid liimkihtpuit (kertopuu) 39 x 66

- ala- ja ülaraampuu liimkihtpuit (kertopuu) 39 x 66

- võimalikes kandvates vaheseintes karkass vastavalt ehitusprojektile

- alusraampuu tihend

7. Kinnitustarvikud

- nurkrauad katusefermide fikseerimiseks

- võimalikud vajaminevad palgikingad

- naelutusplaadid

- katusesõrestiku jäigastamiseks vajalik puitmaterjal

- ehituskarkassi toestamiseks vajalik puitmaterjal

- Akende ja välisuste pakkumine lisatake paketile peale arhitektuursete jooniste valmimist ning tellija akna- ja uksetüüpide valikut. Kastelli koostööpartner on Haapsalu Uksetehas.